|  |  | POWIAT TURECKI |
| --- | --- | --- |

www.powiat.turek.pl

Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wyposażenia pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich”

CZĘŚĆ NR 2:

Dostawa maszyn rolniczych dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

(pracownia mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ZSR CKP Kaczki Średnie)

Zadanie realizowane w ramach projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,                    Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej                           i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”.

| 1. |  | Przetrząsacz karuzelowy – szt. 1 |
| --- | --- | --- |

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wirniki robocze | Min. 4 szt. |
| 2 | Liczba ramion wirnika | Min. 6 szt. |
| 3 | Wydajność | Min. 5 ha/h |
| 4 | Szerokość robocza | Min. 5 m |
| 5 | Koło podpierające | Min. 4 szt. |
| 6 | Ustawienie siły rozrzutu bez narzędzi | Min. w trzech osiach |
| 7 | Zmiana ustawienia do pracy wzdłuż pola | Tak |
| 8 | Waga przetrząsacza | Max. 550 kg |
| 9 | Wałek WOM | Tak |
| 10 | Składanie hydrauliczne | Tak |
| 11 | Zamknięte hermetycznie przekładnie | Tak |

| 2. |  | Zgrabiarka jednowirnikowa – szt. 1 |
| --- | --- | --- |

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość robocza | Min. 4,3 m |
| 2 | Liczba ramion wirnika | Min. 12 szt. |
| 3 | Liczba palcy sprężystych | Min. 4 szt. |
| 4 | Koło podpierające zawieszenie | Min. 2 szt. |
| 5 | Waga zgrabiarki | Max 550 kg |
| 6 | Układ jezdny tandemowy | Tak |
| 7 | Zamknięta hermetycznie przekładnia | Tak |
| 8 | Przekładnia smarowana w kąpieli olejowej | Tak |

| 3. |  | Owijarka bel samozaładowcza – szt. 1 |
| --- | --- | --- |

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zakres średnic zwijanych bel | Min. od 1,2 m do 1,5 m |
| 2 | Dopuszczalna masa beli | Min. 1000 kg |
| 3 | Szerokość folii | Min. 500 mm |
| 4 | Komputer pokładowy | Tak |
| 5 | Hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii | Tak |
| 6 | Stawiacz bel | Tak |
| 7 | Przestawny dyszel | Tak |
| 8 | Załadunek beli od przodu owijarki poprzez ramię załadowcze | Tak |
| 9 | Komputer pokładowy pozwalający na automatyczne obsługiwanie owijarki | Tak |

| 4. |  | Wózek transportowy wannowy – szt. 1 |
| --- | --- | --- |

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika | Min. 230 l |
| 2 | Koła podporowe | Min. 2 |

| 5. |  | Agregat uprawowy czynny – szt. 1 |
| --- | --- | --- |

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość robocza | Min. 3 m |
| 2 | Liczba wirników | Min. 12 szt. |
| 3 | Liczba noży | Min. 24 szt. |
| 4 | Płozy boczne zabezpieczone sprężyną | Tak |
| 5 | Zęby mocowane na szybkozłącza | Tak |
| 6 | Wał ogumiony | Tak |
| 7 | Obciążenie zaczepu hydraulicznego - hydropak | Min. 1 600 kg |
| 8 | Średnica wału ogumionego | Min. 585 mm |
| 9 | Wałek WOM | Tak |

| 6. |  | Siewnik punktowy – szt. 1 |
| --- | --- | --- |

| Lp | Nazwa parametru | Wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika na nasiona | Min. 55 l |
| 2 | Liczba sekcji | Min. 4 szt. |
| 3 | Pojemność zbiornika na nawozy | Min. 440 l |
| 4 | Napęd dmuchawy | WOM 540 obr/min |
| 5 | Podsiewacz nawozów | Tak |
| 6 | Kompatybilność z systemem ISOBUS | Tak |
| 7 | Znaczniki śladów składane hydraulicznie | Tak |
| 8 | Elektryczny napęd sekcji wysiewających | Tak |
| 9 | Kontrola optyczna sekcji wysiewających | Tak |
| 10 | Koła dociskowe mocowane na bezobsługowych łożyskach | Tak |

Instruktaż

Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie uruchomienia, działania i konserwacji maszyn. Ilość godzin instruktażu winna wynosić min. 6 godzin.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Wszystkie podzespoły oraz elementy wyposażenia urządzeń montowane fabrycznie lub przez autoryzowanego dystrybutora.

2. Okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę minimum 2 lata.

3. Naprawy w okresie gwarancji odbywają się w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, a w przypadku braku takiej możliwości w autoryzowanym serwisie. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym również koszty transportu ponosi wykonawca.

4. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji nie dłużej jak 2 dni robocze. Przez czas rekcji rozumie się przybycie wyznaczonej przez wykonawcę osoby do Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich i ustalenie występujących w maszynach rolniczych wad.

5. Koszt dostawy maszyn rolniczych pokrywa Wykonawca,

6. Miejsce dostawy maszyn rolniczych - Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego                           w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek

7. Dostarczone maszyny muszą być wyposażone w następujące dokumenty:

- Deklaracja zgodności z normą CE na każdą maszynę oddzielnie,

- Dokument gwarancyjny zgodny ze złożoną ofertą wykonawcy,

- Instrukcję obsługi maszyn rolniczych w języku polskim wraz ze wszystkim dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji maszyn rolniczych przez Zamawiającego wraz z katalogiem części,                   lub dostępem do elektronicznego katalogu części.

Dostawa sprzętu

W cenie maszyn Wykonawca uwzględni ich transport i rozładunek na placu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 62, 62-700 Turek, ich uruchomienie oraz instruktaż.

Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie o dostawie, z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.

Adres dostawy w/w przedmiotu zamówienia

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNIECH

KACZKI ŚREDNIE 62

62-700 TUREK